## Slide 1
Центр развития
военно-спортивной подготовки
и патриотического воспитания молодежи
Тема: «Техника безопасности
при работе с БАС.
Классификация, технические характеристики
и принцип работы БАС»

## Slide 2: Основы БАС
Руководитель направления БПЛА ЦРВСП «ВОИН» филиала ЯНАО
Абдуллин Юрий Рифатович
Руководитель отдела по учебной работе
ЦРВСП «ВОИН» филиала в Белгородской области
Лышевский Николай Юрьевич
Руководитель направления БПЛА ЦРВСП «ВОИН» филиала в Кемеровской области - Кузбассе
Главацких Анатолий Николаевич
Старший инструктор-методист
ЦРВСП «ВОИН» филиала в Республике Татарстан
Рустамов Равшан Арслонович

## Slide 3
БАС, классификация, технические характеристики.
Принципы работы БАС (мультироторного типа).
Нормативные и организационные требования обеспечения безопасности при работе с БАС

## Slide 4
БАС, классификация, технические характеристики.

## Slide 5
Управление осуществляется 3 способами:
1. По радиоканалу с пульта управления.
2. Программируется полетный контроллер и аппарат летит сам.
3. Комбинированный - сочетание двух этих способов.
БАС – беспилотное авиационные системы.
БПЛА (БЛА) – беспилотный летательный аппарат.
БВС – беспилотное воздушное судно.
Летательный аппарат, не имеющий на борту пилота (экипажа), использующий силу тяги двигателей и аэродинамические силы для полетов в атмосфере, имеющий целевую нагрузку, определяющую его назначение.

## Slide 6
БПЛА классифицируются по:
летным характеристикам
сферам применения
максимальной взлетной массе
по конструкции

## Slide 7
малые
тактические
стратегические
специального назначения
Российская классификация БПЛА:
Классификация БПЛА по летным характеристикам
Микро и мини БПЛА ближнего действия
Легкие БПЛА малого радиуса действия
Легкие БПЛА среднего действия
Средние БПЛА
Средне – тяжелые БПЛА
Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия
Тяжелые БПЛА большой продолжительности полета
Беспилотные боевые самолеты
Международная ассоциация по беспилотным летательным системам (AUVSI):

## Slide 8: Основные виды БПЛА по конструкции
С неподвижным крылом (самолетного типа)
Конвертопланы (гибридные)
Вертолетного типа (однороторные )
Радиоуправляемые планеры
Привязные БПЛА
Мультироторные (мультикоптеры)
Аэростатического типа (дирижабль)

## Slide 9
Вертолетного типа (однороторные)

## Slide 10: БПЛА, подъемная сила и тяга создается с помощью двух несущих винтов или пары несущего и рулевого. + вертикальный взлет и посадка, возможность зависать, возможны небольшие габариты изготовления - небольшая продолжительность полета, зависимость от погоды, сложность в обслуживании, дороговизна

## Slide 11
Мультироторные (мультикоптеры)

## Slide 12
Мультироторные системы
Это БПЛА имеющие два и более несущих винта.
+ вертикальный взлет и посадка, возможность зависать, небольшие габариты, простота в ремонте
- малая продолжительность полета, зависимость от погоды, сложность управления (FPV), сильно шумят
Мультироторные (мультикоптеры)

## Slide 13
Бикоптер
Квадрокоптер
Октокоптер
Гексокоптер
Три-коптер
Разновидности

## Slide 14
С неподвижным крылом
(самолетного типа)

## Slide 15
Подъемная сила создаётся аэродинамическим способом за счет напора воздуха набегающего на неподвижное крыло. В качестве двигателя используют тянущие или толкающие винты, реактивные двигатели. Конструктивно схожи с пилотируемой авиацией.
+ большая дальность, высота и продолжительность полета, большая автономность, простота в обслуживании, дешевизна
- горизонтальный взлет (нужна взлетная полоса или катапульта), сложность в управлении, возможен большой вес, сложность доработки, сложности с посадкой (нужна посадочная полоса, парашют, сети, тросы)
Самолетного типа

## Slide 16
Конвертопланы (гибридные)

## Slide 17
Конвертопланы (гибридные)
Конвертопланы и гибридные модели
Схемы не сильно распространены из-за сложности в реализации.
Конвертопланы – летательные аппараты с поворотными винтами.
Фтолы – отдельные двигатели для вертикального взлета и отдельные для горизонтального полета.
+ вертикальный взлет и посадка, возможность зависать, высокая скорость полета, неплохая продолжительность полета
- зависимость от погоды, сложность управления, сложность в обслуживании, дороговизна

## Slide 18
Радиоуправляемые планеры
Привязные БПЛА
Эти аппараты для набора
высоты могут использовать
разные средства, но после
набора высоты не
используют силовую
установку, а полагаются
только на подъемную силу
крыла.
Их особенность в том что энергия поступает к
ним по проводу.

## Slide 19
Аэростатического типа
подъемная сила создается преимущественно за счет архимедовой силы, действующей на баллон, заполненный легким газом (как правило, гелием).

## Slide 20
2. Общее устройство БПЛА

## Slide 21: Состав квадрокоптера
Двигатель
Плата распределения питания
Полетный контроллер
Пропеллер
Приемник радиосигнала
Регуляторы оборов мотора
Аккумулятор
Рама и лучи
Пульт управления

## Slide 22: Дополнительная аппаратура
FPV аппаратура
Видеочки
Тепловизор
Ультразвуковой датчик
Датчик температуры
Камеры
Захваты
Вычислительные платформы
И другое, в зависимости от
назначения аппарата

## Slide 23: Средства настройки и управления
Betaflight
OpenPilot

## Slide 24: Направления вращения двигателей квадрокоптера
CW- по часовой стрелке.
CCW-против часовой стрелки.

## Slide 25: Основные маневры квадрокоптера

## Slide 26: Коммерческие БПЛА:
1. Логистика и производство инвентаризации складских помещений, доставка грузов
2. Строительство - планирование и мониторинг строительных работ, определение границ участка,
контроль за безопасностью, инспектирование строений, картографирование
3. Сельское хозяйство - распыление удобрений и средств защиты растений, получение актуальной и точной информации о площади, рельефе, специфике грунта полей, состоянии растений и почв,
инвентаризация сельхозугодий, оценка всхожести сельскохозяйственных культур, прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур
4. Электроэнергетика - обследование электростанций, линий электропередач и теплотрасс
5. Нефтегазовый сектор - получение информации из труднодоступных мест, обследования нефтяной инфраструктуры, утечек и нарушений, определение районов аварий и их снижение, обнаружение несанкционированных работ
6. Экологический мониторинг - борьба с браконьерами и незаконными рубками, мониторинг состояния лесов, обнаружение пожаров, мониторинг таяния ледников
7. Другие сферы

## Slide 27: Сферы применения БПЛА
Хоббийные БПЛА:
1. Съемка (фото, видеоролики, клипы)
2. Гонки дронов, в основном FPV
3. Фристайл
4. Световое шоу
5. Рыбалка

## Slide 28: Сферы применения БПЛА
Военные БПЛА условно можно разделить на 3 вида:
1. летающий бинокль (Орлан, Гранат, Орион, Форпост, гражданские модели фирм DJI, Autel, Fimi)
2. барражирующий боеприпас (Ланцет, FPV с боеприпасом и др.)
3. квадрокоптеры для сброса (синтез первых двух видов)

## Slide 29: Правовое регулирование
Гражданские полеты БПЛА на территории РФ регулируются следующими нормативно-правовыми актами:
1. ФЗ РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации»
2. Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»
3. Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации»
4. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 396 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта»
5. Приказ Министерства транспорта РФ от 25.01.2023 № 18 «Об утверждении Порядка нанесения государственных, регистрационных и учетных опознавательных знаков гражданских воздушных судов, товарных знаков на гражданские воздушные суда»
6. ФЗ РФ от 14 марта 2022 года № 56-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

## Slide 30: Поставка на учет
Порядок учета БВС описан на сайте Федерального агентства воздушного транспорта,
в разделе «учет БВС»:
https://bvs.favt.ru/uav-registration
Для постановки беспилотного воздушного судна (БВС) на учет владелец БВС представляет заявление о постановке БВС на учет с приложением фотографии этого беспилотного воздушного судна.
Учетный номер беспилотного воздушного судна, полученный в результате постановки на учет, подлежит нанесению на элементы конструкции беспилотного воздушного судна до начала выполнения им полетов.

## Slide 31: Согласование полетов
Порядок использования воздушного пространства Российской Федерации беспилотными воздушными судами описан на сайте Федерального агентства воздушного транспорта,
в разделе «Использование воздушного пространства»:
https://bvs.favt.ru/airspace-usage
Получать разрешения не надо:
Согласно пункту 52.1 Федеральных правил, положения пункта 52 не применяются в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высоте менее 150 метров от земной или водной поверхности:
а) вне диспетчерских зон аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом "О государственной охране";
б) на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.

## Slide 32: Спасибо за внимание!