## Slide 1
Центр развития
военно-спортивной подготовки
и патриотического воспитания молодежи
Тема 3 (2): «Ознакомление слушателей с видами используемых дронов»

## Slide 2: Основы БАС
Руководитель направления БПЛА ЦРВСП «ВОИН» филиала ЯНАО
Абдуллин Юрий Рифатович
Руководитель отдела по учебной работе
ЦРВСП «ВОИН» филиала в Белгородской области
Лышевский Николай Юрьевич
Руководитель направления БПЛА ЦРВСП «ВОИН» филиала в Кемеровской области - Кузбассе
Главацких Анатолий Николаевич
Старший инструктор-методист
ЦРВСП «ВОИН» филиала в Республике Татарстан
Рустамов Равшан Арслонович

## Slide 3
ТТХ
Гражданское применение
Военное применение
Дроны для обучения

## Slide 4
1. DJI Mavic 3

## Slide 5
пропеллеры
моторы
камера
стабилизатор
датчики переднего обзора
датчики верхнего обзора
Аккумуляторная батарея
Датчики заднего обзора
Светодиодный фонарь
Датчики нижнего обзора
Устройство квадрокоптера DJI Mavic 3

## Slide 6
DJI Mavic 3
Летательный аппарат | 
Размеры (в разложенном виде) | 347,5 × 283 × 107,7 мм (длина × ширина × высота)
Размеры (в сложенном виде) | 221 × 96,3 × 90,3 мм (длина × ширина × высота)
Макс. взлетная масса | 900 г
Макс. скорость | 5 м/с (режим C) ¦ 16 м/с (режим N) ¦ 21 м/с (режим S)
Макс. угол наклона | 25° (режим C) ¦ 30° (режим N) ¦ 35° (режим S)
Макс. высота полета | 6000 м
Макс. скорость ветра | 12 м/с
Макс. время полета | 46 минут
Макс. время зависания | 40 минут
Диапазон рабочих температур | От -10 до 40°C
Макс. дальность полета | 30 км
Передача видеосигнала | 
Диапазон рабочих частот | 2,400–2,4835 ГГц / 5,725–5,850 ГГц
Задержка сигнала | 130 мс (с пультом дистанционного управления RC-N1) 120 мс (с пультом дистанционного управления DJI RC Pro)
Макс. дальность передачи сигнала | FCC: 15 км, CE: 8 км, SRRC: 8 км, ВПК: 8 км
Пульт дистанционного управления | 
Модель | DJI RC-N1
Время работы | Без подзарядки мобильного устройства: 6 часов; при зарядке мобильного устройства: 4 часа
Макс. размер совместимого мобильного устройства | 180 × 86 × 10 мм (длина × ширина × высота)
Рабочая температура | От 0 до 40°C
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: ≤ 26 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC/MIC) ¦ 5,8 ГГц: ≤ 26 дБм (FCC/SRRC), ≤14 дБм (CE)
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB, USB-C
Камера | 
Разрешением | 12 МП, 20 МП, 2К, 5,1К. 30-120кадров/с
Цифровой зум | 7 х
АКБ (LiPo 4S) – 5000 мАч. Полная зарядка – 96 мин. 5-40°C
Цена: от 250тыс.рублей

## Slide 7
2. Mavic 3T

## Slide 8
DJI Mavic 3T (Thermal)
Комплектация:
Дрон Mavic 3 Thermal – 1 шт.
Пульт дистанционного управления DJI RC Pro Enterprise (510B) – 1 шт.
Запасные ручки (стики) управления – 1 шт. (пара)
Кабель USB-C к USB-C – 1 шт.
Кабель USB-C – 1 шт.
Кабель переменного тока 100W – 1 шт.
Интеллектуальная полетная батарея (Intelligent Flight Battery) DJI Mavic 3 – 1 шт.
Пропеллеры серии Mavic 3 Enterprise (пара) – 3 шт.
Адаптер питания USB-C (100W) – 1 шт.
Защита карданного подвеса – 1 шт.
Отвёртка – 1 шт.
Защитный чехол – 1 шт.
Цена: от 600тыс.рублей

## Slide 9
Летательный аппарат | 
Размеры (в разложенном виде) | 347.5 × 283 × 107.7 мм (Д × Ш × В).
Размеры (в сложенном виде) | 221 × 96.3 × 90.3 мм (Д × Ш × В).
Макс. взлетная масса | 1,050 г
Макс. скорость | 15 м/сек (в режиме Normal). Вперед: 21 м/сек. В сторону: 20 м/сек. Назад: 19 м/сек (в режиме Sport)
Макс. угол наклона | 25° (режим C) ¦ 30° (режим N) ¦ 35° (режим S)
Макс. высота полета | 6000 м
Макс. скорость ветра | 12 м/с
Макс. время полета | 45 минут
Макс. время зависания | 38 минут
Диапазон рабочих температур | От -10 до 40°C
Макс. дальность полета | 32 км
Пульт дистанционного управления | 
Модель | DJI RC PRO ENTERPRISE
Время работы | Около 3 часов
Рабочая температура | От -10 до 40°C
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: ≤ 33 дБм (FCC), ≤ 20 дБм (CE/SRRC/MIC) ¦ 5,8 ГГц: ≤ 33 дБм (FCC/SRRC), ≤20 дБм (CE)
Вес | Около 680 г
Камера | 
Разрешением | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps.
Зум | 7х (56-кратный гибридный зум)
Тепловизионная камера | От -20° до 150°C (режим High Gain) от 0° до 500°C (режим Low Gain)
АКБ (LiPo 4S) – 5000 мАч. Полная зарядка – 96 мин. 5-40°C
DJI Mavic 3T (Thermal)

## Slide 10
3. DJI Air 2S

## Slide 11
DJI Air 2S
Комплектация:
Дрон — 1 шт.
Пульт дистанционного управления DJI RC-N1 — 1 шт.
Запасные ручки (стики) управления — 1 шт. (пара)
Кабель для пульта управления (USB Type-C) — 1 шт.
Кабель для пульта управления (Lightning) — 1 шт.
Стандартный кабель (Micro-USB) — 1 шт.
Интеллектуальная полетная батарея (Intelligent Flight Battery) DJI Mavic 3 — 1 шт.
Малошумные пропеллеры для DJI Mavic 3 (пара) — 3 шт.
Переносное зарядное устройство DJI 65W — 1 шт.
Защита подвеса — 1 шт.
Кабель Type-C — 1 шт.
Цена: от 130 тыс. рублей

## Slide 12
АКБ Емкость 3750 мАч / 3500 мАч Тип аккумулятора LiPo 3S
DJI Air 2S
Пульт управления DJI RC-N1
Время работы аккумулятора
6 часов (4 часа при зарядке мобильного устройства)
Порты совместимых мобильных устройств
Lightning, Micro USB, USB-C
Макс. размер совместимого мобильного устройства
180×86×10 мм (длина × ширина × высота)
Диапазон рабочих температур
0°...40°C
Мощность передатчика (ЭЭИМ)
2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE)
Взлетная масса 595 г
Макс. скорость набора высоты
6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)
Макс. скорость снижения
6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N)
Макс. высота полета над уровнем моря 5000 м
Макс. время полета (в штиль) 31 минута * Макс. расстояние полета (в штиль) 18,5 км
Макс. скорость (на уровне моря в штиль)
19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C)
Макс. допустимая скорость ветра 10,7 м/с
Диапазон рабочих температур от 0° до 40°C
Диапазон рабочих частот
2,4 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ) 2,4–2,483 ГГц FCC:≤30 дБм CE:≤20 дБм SRRC:≤20 дБм MIC:≤20 дБм Спутниковые системы позиционирования
GPS+ГЛОНАСС+Галилео

## Slide 13
4. Fimi X8 SE

## Slide 14
Fimi X8 SE
Комплектация:
Дрон
Пульт управления
Li-po батарея – 3 шт.
USB-кабель – 3 шт.
Запасные лопасти – 6 шт.
Кабель переменного тока для з/у
Зарядное устройство
Руководство по эксплуатации
Сумка
Цена: от 60 тыс. рублей

## Slide 15
Гражданское применение

## Slide 16
Гражданское применение
Связь и интернет
МЧС
Фото, видеосъемка
Строительство

## Slide 17
Гражданское применение
Спорт
Шоу, реклама
Доставка
Скорая помощь
Охрана,
патрулирование

## Slide 18
Военное применение
Разведка
Корректировка
Управлением боем
Контроль позиций
Сброс ВУ (сбросы)
Барражирующие боеприпасы
Ударный дрон-камикадзе
Дрон-ретранслятор
Дрон-создатель радиопомех
Воздушный таран
Доставка БК, средств первой помощи, связи
Дрон-поводырь
Штурмовые действия
Работа в помещении
Поиск, эвакуация
Обнаружение мин
Обучение ЛС
Построение 3D-моделей карт местности
Точный замер объекта при планировании операций
Сопровождение колонны

## Slide 19
БПЛА для обучения

## Slide 20
Образовательный комплект БпЛА «Тинивуп»
БпЛА «Тинивуп» - это маленький квадрокоптер с бесколлекторными двигателями и FPV оборудованием для гонок в зале или полетов дома.
Малый вес и закрытые пропеллеры позволяют не бояться столкновений с препятствиями. По тем же причинам эти квадрокоптеры травмобезопасны.
В безветрие отлично подходят для развлекательных полетов на улице (парки, спортивные площадки и тд).
Цена: комплект с пультом и шлемом от 15тыс. Рублей.

## Slide 21
Цена: комплектующие, пульт управления от 25тыс. рублей.
FPV дроны для сборки и программирования, полетов

## Slide 22: Спасибо за внимание!